7810 alueiden kunnossapito		TURVALLISUUSASIAKIRJA

7822 leikkikentät

7824 urheilualueet			Omavalvontasuunnitelma

Akaan kaupungin ylläpitämät yleiset leikki-				ja lähiliikuntapaikat

SISÄLLYS

1. Yleistä

1.1. Leikkipaikkojen turvallisuutta koskevia säädöksiä, lakeja ja vaatimuksia

1.2. Valvontaviranomainen

2. HENKILÖSTÖ

## 2.1. Leikkipaikan suunnittelija ja vastuu

## 2.2. Leikkipaikan ylläpitäjä ja vastuu

## 2.3. Leikkipaikan haltija ja vastuu

## 2.4. Leikkivälineiden valmistaja ja vastuu

## 3. PALVELUN TARJOAJA

## 3.1. Leikkipaikkojen sijainti ja opastaminen

## 4. LEIKKI-JA LÄHILIIKUNTAPAIKKOJEN TARKASTUSSUUNNITELMA

4.1. Käyttöönottotarkastus

4.2. Vuositarkastus

4.3.Toiminnallinen tarkastus

4.4. Silmämääräinen tarkastus

4.5. Kirjaukset

5. PERUSKORJAUS-JA YLLÄPITOSUUNNITELMA

6. RISKIKARTOITUS

6.1. Riskien minimointi suunnittelussa

6.2. Riskien minimointi ylläpidossa

7. HOITOTYÖT

7.1. Kunnossapitotyöt

7.2. Turvallisuuteen perehdyttäminen

7.3. Onnettomuudet ja vaaratilanteet

7.4. Onnettomuuksien ja vaaratilanteiden kirjaaminen

## 1. Yleistä

Akaan kaupunki ylläpitää lähiliikunta- leikkipaikkoja, jotka sijaitsevat kaupungin omistamilla viheralueilla tai kaupungin hallinnoimilla kiinteistön piha-alueilla. Näitä kohteita ylläpidetään lakien ja asetusten määrittämän vähimmäistason mukaisesti.

Lain mukaan palvelun tarjoajan on olosuhteiden vaatiman huolellisuuden ja ammattitaidon edellyttämällä tavalla varmistauduttava siitä, että kuluttajapalveluksesta ei aiheudu vaaraa kuluttajan terveydelle tai omaisuudelle. Kaupungilla palvelun tarjoajana on oltava riittävät ja oikeat tiedot kuluttajapalveluksesta sekä niihin liittyvistä riskeistä.

Omavalvontajärjestelmän tavoitteena on yhtenäistää kaupungin yleisten leikkipaikkojen ja liikunta-alueiden kunnossapidon käytäntöjä ja parantaa niiden turvallisuutta. Omavalvontajärjestelmä on toimintamalli, joka ohjaa ja selventää, miten leikkipaikkojen kunnossapito järjestetään ja määrittelee kunnossapidon vastuutahot ja –henkilöt.

1.1 Leikkipaikkojen turvallisuutta koskevia säädöksiä, lakeja ja vaatimuksia

Leikkipaikkojen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon 			vaikuttavat lait, viranomaisten määräykset ja ohjeet. Ne ohjeistavat 		myös leikkipaikkojen perustamista, varustamista ja ylläpitoa.

Eurooppalainen standardi EN 1176-7 on vahvistettu suomalaiseksi 		kansalliseksi standardiksi, se antaa ohjeita leikkikenttävälineiden			asennuksesta, tarkastuksesta, huollosta ja ylläpidosta.

Kuluttajaturvallisuuslaki edellyttää, että palvelun tarjoajan on laadittava turvallisuusasiakirja, joka sisältää suunnitelman vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi palvelun tarjoamisessa mukana oleville. Suunnitelmassa on otettava huomioon palvelun luonne ja toiminnan laajuus.

##### Kuluttajapalveluksesta terveydelle tai omaisuudelle aiheutuvan vaaran torjumiseksi on palvelun tarjoajan annettava kuluttajalle ennakolta riittävät tiedot vaaran torjumiseksi.

Järjestyslaki määrittää leikkipaikat yleisiksi paikoiksi, jonka nojalla kaikki järjestyslain määräykset koskevat myös leikkipaikkoja, mm. koirien poissa pitäminen.

Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaa alueiden käyttöä ja 			rakentamista.

1.2. Valvontaviranomainen

TUKES tarkastaa leikki- ja lähiliikuntapaikat oman 			valvontasuunnitelmansa mukaisesti.

Tarkastus kohdistuu:

- ylläpitäjän omavalvonta suunnitelmaan/ turvallisuusasiakirjaan.

- kohteen turvallisuuteen, kuntoon ja siisteyteen.

- tietojen arkistointiin.

2. Henkilöstö

Leikki- tai lähiliikuntapaikan perustamisessa sekä välineiden asentamisessa ja ylläpidossa käytetään koulutettua, ammattitaitoista henkilökuntaa, jonka ammattitaitoa päivitetään säännöllisesti.

## 2.1. Leikkipaikan suunnittelija ja vastuu

Leikki- ja lähiliikuntapaikat suunnitellaan joko omana työnä tai ne kuuluvat rakentamisen urakkaan, jolloin suunnittelu sisältyy hankkeeseen.

Suunnittelija vastaa siitä, että suunnitelma täyttää voimassaolevien lakien, asetusten ja viranomaismääräysten vaatimukset.

Suunnittelija vastaa suunnitelmassa siitä, että valmiiden leikkikenttävälineiden turva-alueet täyttyvät ja putoamisalustan koko ja rakenne on riittävä. Suunniteltujen ja paikalla rakennettavien rakenteiden osalta suunnittelija vastaa siitä, että myös rakenteet täyttävät leikkipaikkoja koskevien EN -standardien turvavaatimukset.

## 2.2. Leikkipaikan ylläpitäjä ja vastuu

Leikki-ja lähiliikuntapaikkojen ylläpitäjänä ja omistajana on Akaan kaupunki. Ylläpitäjän vastuulla on leikkipaikan ja leikkikenttävälineiden tarkastuksen, huollon ja korjausten suorittaminen. Ylläpitäjä lisäksi huolehtii, että tarkastuksista ja huolloista tehdään asianmukainen huoltotarkastuspöytäkirja, joka talletetaan huolto-ohjelmaan ja on tarvittaessa saatavilla. Mikäli välineissä havaitaan vikoja, jotka vaarantavat turvallisuuden, korjataan ne välittömästi tai leikkikenttävälineen käyttö estetään.

## 2.3. Leikkipaikan haltija ja vastuu

Leikki- ja liikuntapaikkojen haltijana on/ovat Akaan kaupunki/ kiinteistön käyttäjät. Haltijan vastuulla on leikkipaikan ylläpitäjän informointi leikki- tai lähiliikuntapaikan viasta tai välineessä havaitsemistaan vioista ja puutteista. Yhteydenotto tapahtuu huolto-ohjelman kautta tai sähköpostitse. Kiinteistöjen käyttäjä tekee silmämääräisen tarkastuksen päivittäin ennen alueen käyttöä.

## 2.4. Leikkivälineiden valmistaja ja vastuu

Leikkipaikoilla on seuraavien valmistajien leikkikenttä välineitä: Lappset, Kompan, Hags ja Puuha Group. Samoja toimittajia on myös lähiliikuntapaikoilla. Valmistaja on vastuussa siitä, että leikkivälineet täyttävät leikkipaikkoja koskevien EN-standardien turvallisuusvaatimukset, eivätkä aiheuta vaaraa käyttäjille.

Ylläpitäjä ei itse valmista leikkivälineitä eikä ole itse valmistettuja välineitä leikkialueille asentanut, vaan välineet hankitaan valmiina alan yrittäjiltä.

3. Palvelun tarjoaja

Palvelun tuottaja on Akaan kaupunki, Alueiden kunnossapito, Mastotie 5, 37800 AKAA

Palvelun tuottajan vastuuna ovat leikkipaikkojen rakennuttaminen, ylläpitotyöt,	turvallisuuden valvonta, asiakaspalautteisiin vastaaminen ja viranomaisyhteistyö.

Palvelun tarjoaja ja vastuuhenkilö: Akaan kaupunki, Mastotie 			kaupunginpuutarhuri Heli Laine, p. 040 3353273

heli.laine@akaa.fi

3.1. Leikkipaikkojen sijainti ja opastaminen

Akaan kaupungin yleisistä leikki- ja liikuntapaikoista on kartta kotisivuilla osiossa: palvelukartasto: palvelut.

Leikkipaikoille on asennettu tietokyltit, jossa on

- leikkipaikan nimi

- osoite

- yleinen hätänumero

- palvelun tarjoajan yhteystiedot

- puhelinnumero ilkivalta- ja vikailmoituksille

Leikkipaikkoihin liittyvissä asioissa tiedotuskanavana käytetään kaupungin nettisivuja. Tarvittaessa asioista tiedotetaan paikallislehdessä.

4. Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen tarkastussuunnitelma

Akaan kaupunki suorittaa leikki- ja lähiliikuntapaikkojen tarkastuksia omavalvontasuunnitelman mukaisesti. Erityinen huomio kiinnitetään tarkastuskäynnillä mahdollisesti vakavan onnettomuuden riskien aiheuttamaan vaurioon tai puutteeseen. Havaitun riskin seurauksena leikkiväline asetetaan välittömästi käyttökieltoon estämällä välineeseen pääsy vian korjaukseen saakka tai tarvittaessa poistamalla väline kokonaan.

Vuositarkastukset, toiminnalliset tarkastukset ja käyttöönottotarkastukset suorittaa kaupungin puisto-ja kiinteistöleikkikentillä kaupunginpuutarhuri. Lähiliikuntapaikkojen tarkastukset tekee kunnossapidon esimies. Viikoittaiset silmämääräiset tarkastukset suorittaa kohteissa tehtävään perehdytetty henkilö, joka kirjaa käynnit.

4.1. Käyttöönottotarkastus

Uutta leikki- tai lähiliikuntapaikkaa ei oteta käyttöön ennen käyttöönottotarkastusta. Tarkastus tehdään myös yksittäisiä välineitä vaihdettaessa asennuksen jälkeen. Tarkastuksessa varmistetaan paikan yleinen turvallisuus, välineiden ohjeiden mukainen asennus sekä muut turvallisuuteen liittyvät seikat, kuten turva-alustat ja -etäisyydet.

Käyttöönotto- ja vuositarkastukset voi tehdä vain ulkoleikkipaikkojen peruskurssin suorittanut henkilö tai riittävät pätevyydet omaava ulkopuolinen taho.

Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, joka merkitään huolto-ohjelmaan.

4.2. Vuositarkastus

Vuositarkastuksessa selvitetään välineiden, perustusten ja turva-alustojen kokonaisturvallisuustaso. Tarkastuksesta tallennetaan pöytäkirja ja korjaussuunnitelma huolto-ohjelmaan. Riskiarvioinnin perusteella tehdään tarvittavat korjaukset, selvitetään niiden kiireellisyysjärjestys sekä mahdolliset välineiden poistot. Vuositarkastus tehdään kerran vuodessa keväällä, heti maan sulettua siinä määrin, että turva-alusta ja leikkivälineiden perustukset voidaan tarkistaa. Vuositarkastuksen tekee kaupunginpuutarhuri, lähiliikuntapaikoilla sen tekee kunnossapidon esimies.

4.3.Toiminnallinen tarkastus

Tarkastuksessa todetaan välineiden toiminnallinen kunto kolmen kuukauden välein. Tarkastuksen tekee oma koulutuksen saanut henkilökunta tai pätevyyden omaava ulkopuolinen taho. Puutteet korjataan riskiarvioinnin mukaan. Tarkastus kirjataan huolto-ohjelmaan.

4.4. Silmämääräinen tarkastus

Rutiininomainen tarkastus tehdään kerran viikossa tavanomaisten kunnossapitotöiden ohessa kulumisesta, sääolosuhteista tai ilkivallasta johtuviin vikoihin. Tarkastuksen tekee tehtävään perehdytetty kunnossapitotyöntekijä, jonka vastuulla paikan viikkohuolto kulloinkin on. Tarkastuksessa kiinnitetään huomio alueen yleissiisteyteen, roska-astioiden tyhjentämiseen sekä välineiden eheyteen ja toimivuuteen. Viikko käynti merkitään kaavakkeeseen, joita säilytetään Mastotiellä.

4.5 Kirjaukset

Kaikki leikki- ja lähiliikuntapaikoilla tehtävät tarkastukset kirjataan huolto-ohjelmaan. Asiakaspalautteena tai muuna tietona saatu ilmoitus leikkipaikkoja koskien tarkastetaan mahdollisimman pian. Käyttöpäiväkirjaan merkitään korjauksen tekijä ja päivämäärä, milloin työ on aloitettu ja milloin se on saatu korjattua. Huolto-ohjelma ja käyttöpäiväkirjasta muodostuu dokumentti, jonka avulla voidaan jälkikäteen todeta vikojen havaitseminen ja korjaustoimet.

5. Leikki- ja lähiliikuntakenttien peruskorjaus- ja ylläpitosuunnitelma

Alueiden kunnossapidon tehtäväalue tekee vuosittain mahdollisten uusien leikkikenttien suunnittelun, kilpailutuksen, hankinnan ja rakennuttamisen. Suunnitelmasta tehdään tarvittaessa investointiesitys määrärahan saamiseksi talousarvioon. Lähiliikuntapaikat suunnittelee ja rakennuttaa kaupungin kunnallistekninen suunnittelu ja rakennuttaminen.

Alueiden kunnossapidon tehtäväalue laatii vuosittaisen peruskorjaussuunnitelman, joka rahoitetaan teknisen lautakunnan hankekohtaisesta kalusto investointi määrärahasta ja käyttömäärärahoista.

6. Riskikartoitus

Leikki- ja lähiliikuntapaikat ovat kaupunkilaisten yleisesti käytettävissä olevia alueita. Kiinteistöjen, kuten koulujen ja päiväkotien leikkikentät ja lähiliikuntapaikat ovat ensisijaisesti varattu kiinteistön käyttäjille niiden toiminta aikoina. Muina aikoina ne ovat kuntalaisten vapaassa käytössä.

Palvelun tarjoaja pyrkii luomaan puitteet, joista riskit on minimoitu ja 		huomioitu niin, että alueen käyttö on olosuhteiden kohdalta 			mahdollisimman turvallista.

Turvallisuusvaatimus koskee myös vanhoja leikkikenttävälineitä. Jos leikkikenttävälineet ovat hyväkuntoiset ja täyttävät turvallisuusvaatimukset, niiden käyttöä voidaan jatkaa. Jokaisen vanhan leikkivälineen kohdalla tehdään vuosittain tarkastus, jossa määritellään leikkivälineen turvallisuuden riskit niissä kodin, joissa väline ei vastaa ajankohtaisia säädöksiä.

Osana omavalvontajärjestelmää kaupunki pitää säännöllistä onnettomuuskirjanpitoa leikkipaikoilla tapahtuneista onnettomuuksista ja läheltä piti -tilanteista. Kirjanpidon perusteella voidaan suunnitella ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä onnettomuuksien välttämiseksi.

Onnettomuuden tai läheltä piti –tilanteen sattuessa, tulee onnettomuudessa asianosaisen henkilön täyttää Akaan nettisivuilla olevassa vikapalvelusta löytyvä tapausilmoituslomake.

6.1. Riskien minimointi suunnittelussa

Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen suunnittelussa, peruskorjauksessa ja rakentamisessa riskejä minimoidaan asiantuntevalla suunnittelulla ja alueiden sijoittelulla. Leikki- ja liikuntapaikkojen sijoittelussa otetaan huomioon mm. maaston ominaisuudet, puusto, vesistö, liikenne tai muu toiminta alueella.

Uusien kohteiden suunnittelun aikana tehdään erillinen riskianalyysi, jossa kartoitetaan ympäristön riskitekijät. Käytöstä aiheutuvat riskit ehkäistään välineiden turvallisella sijoittelulla. Alueen aitauksella poistetaan tarvittaessa muusta ympäristöstä aiheutuvia vaaroja, kuten liikenne tai vesistö vaarat. Kartoituksessa määritellään myös turvallisuutta parantavat rakenteet, kuten valaistus ja kulkuväylät. Kaikkien leikki- ja liikuntavälineiden tulee täyttää SFS-Standardit. Myös kaikkien muiden paikkojen rakenteiden ja kasvillisuuden tulee olla turvallisia ja myrkyttömiä.

Rakenteilla olevat leikki- ja liikuntapaikat aidataan ja merkitään selvästi työmaa-alueiksi. Työmaa pidetään rakentamisen aikana siistinä ja työturvallisuudesta huolehditaan normaalien käytäntöjen mukaisesti.

Rakenteilla olevaa leikkialuetta ei saa ottaa käyttöön ennen 			käyttöönottotarkastuksen hyväksymistä. Pöytäkirja ja 			käyttöönottopäivämäärä kirjataan huolto-ohjelmaan.

6.2. Riskien minimointi ylläpidossa

Akaan kaupungin leikki- ja lähiliikuntapaikkoja hoidetaan kunnossapitosuunnitelman mukaisesti. Ylläpidolla tarkoitetaan leikkipaikkojen ja leikkikenttävälineiden hoitotöitä sekä kunnossapitotöitä. Hoitotöitä ovat leikkikenttien siivoustyöt, töhryjen poistot sekä kasvillisuuden hoitotyöt. Kunnossapitotöitä ovat leikkipaikan ja –välineiden korjaustyöt, kuten kuluneiden osien vaihtaminen ja turva-alustan korjaukset.

Leikki- ja lähiliikuntapaikat ovat aktiivisen huollon ja ylläpidon alla pääsääntöisesti sulan maan aikana. Talvella leikkikenttiä voi käyttää, mutta olosuhteiden vuoksi huolto- ja ylläpito on rajallisempaa. Leikki- ja lähiliikuntapaikoilla suoritetaan silmämääräisiä tarkastuksia myös talvella muun ylläpidon yhteydessä.

Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin leikkipaikoilla voi olla häiriökäyttäytymistä ja ilkivaltaa. Tämä saattaa aiheuttaa ennakoimattomia vaaratilanteita. Monet leikkipaikat sijaitsevat luonnonalueilla, mistä johtuen sää- yms. ilmiöt saattavat haitata, rajoittaa tai jopa estää niiden käyttöä. Osa ilmiöistä on nopeita ja vaikeasti ennakoitavia, mistä johtuen käyttäjillä on velvollisuus arvioida käytön turvallisuutta myös itse.

7. Hoitotyöt

Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen hoitotöitä tekevät alueiden kunnossapidon perehdytetyt vakituiset työntekijät, kausityöntekijät sekä koululaiset. Kaikki hoitotyöt kirjataan huolto-ohjelman käyttöpäiväkirjaan.

7.1. Kunnossapitotyöt

Välineiden kunnossapitotöitä tekevät alueiden kunnossapitohenkilökunta sekä tarvittaessa yksityiset toimijat. Kaikki kunnossapitotyöt kirjataan huolto-ohjelman käyttöpäiväkirjaan. Käyttäjäpalautteen tai muuta kautta saadut vikailmoitukset kirjataan ja tarkastetaan kohteessa mahdollisimman nopeasti toimenpiteitä varten.

7.2. Turvallisuuteen perehdyttäminen

Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen kunnossapitoon on koulutettu puisto- ja urheilutoimen henkilökuntaa. Koulutuksen päivitykset pidetään ajan tasalla. Tarkastukset ja korjaukset suorittavat kaupungin koulutuksen saaneet henkilöt, jotta turvallisuusmääräykset täyttyvät.

Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen hoitotöihin osallistuvat kausityöntekijät perehdytetään työsuhteen alussa tehtäviin ja työturvallisuusasiakirjaan.

7.3. Onnettomuudet ja vaaratilanteet

Kaikilla leikkipaikoilla on ilmoitustaulu, jossa ilmoitetaan hätänumero mahdollisten onnettomuuksien ilmoittamiseksi sekä puiston nimi, ylläpitäjä ja sen yhteystiedot ja puiston osoite. Infokyltit on asennettu myös kiinteistöjen leikkialueille sekä liikuntapaikoille.

7.4. Onnettomuuksien ja vaaratilanteiden kirjaaminen

Kaikki onnettomuudet ja vähältä piti –tilanteet kirjataan mahdollisimman tarkasti. Tietoon tulleet tilanteet ohjataan vastuuhenkilölle, joka koostaa kaikki tapahtumat toimenpiteitä varten. Mahdollinen onnettomuusraportti laaditaan tarvittaessa erikseen poliisia tai työsuojelupiiriä varten.

Vähäisiä vahinkoja ei raportoida valvontaviranomaisille.

Onnettomuusraportti toimitetaan myös kuluttajasuoja viranomaiselle terveydensuojelu@tampere.fi

Lähteet:

- Terveydensuojelulaki

- Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta

- Pelastuslaki

- Järjestyslaki

- Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluista annettavista tiedoista